ImmunoRun Antibody Detection Kit

CANINE IgE

85CIE105/85CIE150

Инструкция

- Назначение

Тест ImmunoRun IgE Ab предназначен для качественного обнаружения общего IgE в сыворотке у собак.  Набор содержит все компоненты, необходимые для выполнения теста.

- Общая информация

Тест ImunoRun IgE Ab выявления антител содержит отдельные устройства, предназначенные для выполнения иммуно-хроматографического анализа для качественного определения антител IgE в  сыворотке крови собак. Каждое устройство содержит 2 основных окна: круглое окно, куда вносится образец, и прямоугольное окно для оценки результатов, отмеченное 2 буквами: "С"  - зона контроля и "T" – зона теста (см. рис. 1).Обе линии невидимы, до того, как наступит реакция. Контроль в виде фиолетовой линии должен появиться с каждой текущей реакцией, так как она используется для проверки теста. Подобранный антиген IgE используется в тестовом диапазоне в качестве захвата и детектора материала. Это позволяет  устройству идентифицировать антитела общего IgE  в собачьей сыворотке с высокой степенью точности.

Рис. 1: IgE Ab устройство:

- Описание определяемого компонента.

Существуют пять типов иммуноглобулинов (IgM, IgD, IgG,
IgE и IgA). IgE в сыворотке собак является иммуноглобулином,
который несет ответственность за активацию тучных клеток (немедленная
гиперчувствительность, реакция I типа).

Поскольку IgE также играет важную роль в реакции гиперчувствительности I типа, повышение общего уровня IgE происходит  при развитии аллергической реакции.

Благодаря основной функции IgE в иммунитете повышение общего IgE будет наблюдаться так же  в том случае, когда собака имеет заражения паразитами (гельминты и некоторые простейшие организмы).

Для получения лучших результатов делайте всё строго по инструкции.

- Содержимое комплекта

| Компоненты | 85CLB105 | 85CLB150 |
| --- | --- | --- |
| тест-системы Ab | 5 | 50 |
| флакон, содержащий буферный раствор для разведения (аналитический разбавитель). |  |  |
| одноразовые капиллярные трубки, с 10 мкл отмеченной линией (См. рис. 2) | 5 | 50 |
| одноразовые пипетки | 5 | 50 |
| Инструкция | 1 | 1 |

Рис. 2: 10 мкл отмечены линией на капиллярной трубке.

V.  Хранение и транспортировка

■ Отгрузка может осуществляться при комнатной температуре.

■ Хранить при температуре 2-30 ° C (при комнатной температуре или в холодильнике). Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

■ Тест является стабильным на срок до двух лет, не следует использовать после истечения срока годности, указанного на этикетке.

■ Не замораживать!

■ Не открывайте и не вынимайте тестовый набор из  индивидуально запечатанных пакетов, если не планируете их использовать (не используйте набор, если мешочек или устройство повреждены).

■ Не касайтесь открытой мембраны в устройстве окна.

■ На компоненты, входящие в этот набор был утвержден контроль качества на каждую единицу партии. Каждый компонент в комплекте предназначен для одноразового использования. Не смешивайте компоненты из разных серий, и не пытайтесь повторно использовать устройство.

С набором ImmunoRun следует обращаться и утилизировать его в соответствии с принятыми санитарно-гигиеническими нормами.

VI.  Процедура анализа

Для получения лучших результатов делайте всё строго по инструкции.

В тесте используется только сыворотка крови собаки.

1.Возьмите кровь у собаки.

2. Если тест откладывается, образец  центрифугировать для отделения плазмы / сыворотки от других компонентов крови и хранить в холодильнике (2-7 ° C) в течение 72 часов, или замораживая (ниже -20 ° C) в течение более длительного периода.

3 Образцы, содержащие осадок, могут давать противоречивые результаты теста. Такие образцы должны быть уточнены путем центрифугирования перед анализом.

4. При хранении в холодильнике заранее достаньте тест, чтобы он согрелся до комнатной температуры.

5. Используйте одноразовую капиллярную трубку, добавьте 10 мкл сыворотки во флакон с аналитическим разбавителем. Закройте флакон разбавителя и тщательно взболтайте его несколько раз. (Рис. 3)

Извлеките из упаковки тест-кассету.

6. Поместите кассету горизонтально на ровной сухой поверхности.

7. Используя одноразовую пипетку, медленно нанесите 4 капли разведенного образца в лунку для проб, 1 каплю за один раз (рис. 4).

8.Следите за контрольной линией ("C"), как она отображается в окне результатов. В случае положительного результата, в зоне теста ("T") так же должна появиться линия.

9.Результаты должны быть прочитаны в течение 10 минут после исследования.

VIII. Чтение и интерпретация результатов

■ Наличие двух любых видимых полос: в зоне теста (Т) и в зоне контроля (С) в окне результатов (независимо от того, какая группа появляется первый) указывает на положительный результат, независимо от  интенсивности окрашивания полосы.
■ Отсутствие полосы в зоне теста, в то время как контрольная полоса присутствует в в зоне контроля, указывает на отрицательный результат.
■ Если контрольная полоса не видна в зоне контроля, результат считается недействительным (даже если появляется полоса в зоне теста).

Положительный тест

Отрицательный тест

Некорректный (повторить) тест

IX. Требования по исследованиям:

■ Использовать in vitro только для ветеринарии.

■ Отрицательный результат означает, что общий IgE ниже 10мкл/мл в  анализированной сыворотке. Но не всегда означает, что собака свободна от аллергии.

Поэтому  другие клинически доступные тесты необходимы, если есть сомнение в результатах.

Как и во всех диагностических тестах, окончательный клинический диагноз не должен основываться на результатах одного теста и  должен быть сделан только ветеринарным врачом после оценки всех клинических и лабораторных исследований. 
■ Этот тест даёт качественный ответ. Интенсивность цвета тестовой линии не может быть пропорциональна концентрации общего IgE в собачьей крови! 
■ Стероиды или антигистаминные препараты могут повлиять результат теста. Поэтому необходимо две недели на  период вывода их из организма до начала исследования (если они применялись собаке до этого).
■ Противопаразитарные процедуры (дегельминтизация) должны быть заранее сделаны до начала исследования.

- Литература

■Abul K. Abbas & Andrew H. Lichtman - Basic Immunology.

| Производитель: Biogal – Galed Labs, Galed 19240 M.P. Megidol, Израиль Tel: 972-4-9898605 • Fax: 972-4-9898690 E-mail: Info@biogal.co.il • Site: www.biogal.co.il | Эксклюзивный дистрибьютор в Российской Федерации: ЗАО «Биоград» Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 14, литер А, офис 19-Н. тел/факс: +7 (812) 325 21 70 http://www.biograd.ru biograd@biograd.ru |
| --- | --- |